## Slide 1
PAD-ONAP
Proactive AI-Augmented DDoS Mitigation
via NFV Orchestration
Học viên: Nguyễn Tuấn Kha
GVHD: TS. [Tên Giảng viên]
Khoa Công nghệ Thông tin — Trường ĐHCN, ĐHQGHN
Ngày bảo vệ: Hà Nội, 2026
UET
VNU Hanoi
2026
DDoS Mitigation · NFV / ONAP · ML Forecasting · SLA Guarantees · Proactive Defense

## Slide 2
01 | Motivation
UET · VNU Hanoi
Vấn đề & Khoảng trống nghiên cứu
2 / 17
Attack
starts
Threshold
crossed
VNF boot ≈ 6 s (structural floor — cannot be reduced)
Scrubber
active
attack proceeds unchecked
G1 Reactive Latency Floor
Độ trễ đáp ứng tối thiểu = thời gian boot VNF (~6s). Không có cải tiến orchestration nào giảm được ngưỡng này.
G2 OOD Over-Escalation
Threshold tĩnh kích hoạt bất kỳ pattern nào vượt ngưỡng, gây false-positive VNF actuation với lưu lượng ngoài tập huấn luyện.
G3 SLA Collision Under Mitigation
VNF tiêu tốn link capacity → có thể vi phạm SLA floor của tenant khác nếu không tái phân bổ băng thông.
→ Câu hỏi trọng tâm: Có thể phòng thủ trước khi tấn công đạt đỉnh không?

## Slide 3
01 | Motivation
UET · VNU Hanoi
Mục tiêu & Câu hỏi nghiên cứu
3 / 17
Research Questions
RQ1
Lead-time
Liệu ML forecaster có giảm độ trễ mitigation so với rule-based threshold tại cùng false-positive rate không?
RQ2
SLA Preservation
Liệu policy engine 5 tier có bảo toàn SLA floor của từng tenant trong suốt quá trình mitigation không?
RQ3
Safety / Rollback
Pre-positioning chủ động ở Tier-2 có an toàn không — không tenant nào rớt dưới floor, de-escalation trong bounded time?
Hypotheses
H1
≥ 30s lead-time
Forecaster kích hoạt mitigation sớm hơn threshold baseline ít nhất 30s trên gradual-ramp attack.
H2
Acc ≥ 0.98 · AUC ≥ 0.99
Detection accuracy ≥ 0.98 và macro AUC ≥ 0.99 đạt được dưới temporal 80/20 split, không shuffle.
H3
URLLC ≥ 150 Mbps
SLA floor 150 Mbps của tenant URLLC được bảo toàn ở mọi tier trong toàn bộ 8 evaluation scenarios.

## Slide 4
02 | Background
UET · VNU Hanoi
Nền tảng kỹ thuật
4 / 17
① NFV / SFC
▸ Network Functions Virtualization
VNF thay thế hardware middleboxes bằng software trên COTS servers.
▸ Service Function Chaining
Chuỗi VNF (rate-limiter → scrubber → blackhole) được định nghĩa qua SFC descriptor.
▸ Instantiation latency
Thời gian boot quyết định tốc độ phản ứng — là hard floor của hệ thống reactive.
② ONAP MANO
▸ SO (Service Orchestrator)
Quản lý vòng đời VNF qua REST v7 API; PAD-ONAP dùng SO client stub.
▸ CLAMP / Policy
Closed-loop automation: nhận signal từ DMaaP, áp dụng policy để trigger SO.
▸ DMaaP (Kafka)
Message bus decoupling AI stage (S3) khỏi orchestration stage (S4); topic: PAD_ONAP_AI_SIGNALS.
③ ML cho Network Security
▸ Ensemble Trees (XGBoost)
Phân loại đa lớp hiệu quả trên feature vector entropy/rate; P99 < 3ms.
▸ Transformer + LSTM
Encoder Transformer cho temporal pattern → LSTM cho sequential dependency → 4 forecast heads.
▸ SHAP interpretability
TreeExplainer cung cấp per-prediction feature attribution, tăng tính tin cậy của AI decision.

## Slide 5
02 | Background
UET · VNU Hanoi
Công trình liên quan & Research Gaps
5 / 17
System | Detect | Forecast | ONAP | Multi-SLA | OOD-safe | Proactive
TST-DDoS (2025) | ✓ | ~ | — | — | — | —
NetProbe (2025) | ✓ | ~ | — | — | — | ~
Lightweight ML (2025) | ✓ | — | — | — | — | —
FlowGuard (2022) | ✓ | ~ | — | — | — | ~
DAWN (2025) | ✓ | — | — | — | — | —
NFV-6G (2024) | — | — | — | — | — | —
PAD-ONAP (ours) | ✓ | ✓★ | ✓★ | ✓★ | ✓★ | ✓★
★ = Chỉ PAD-ONAP có (3 khoảng trống chưa có công trình nào kết hợp cùng lúc) · ~ = Partial

## Slide 6
03 | Architecture
UET · VNU Hanoi
Tổng quan PAD-ONAP — Pipeline 4 tầng
6 / 17
S1
Telemetry
Collector
· gNMI per-device counters
· NetFlow v5 records
· Window: every 5 seconds
S2
Feature
Extractor
· 17-dim vector
· Rate (6) + Entropy (5)
· Protocol-mix (6)
S3
AI
Inference
· XGBoost 7-class
· Transformer+LSTM
· AIOutputPayload JSON
S4
Orchestration
Engine
· 5-tier Policy Engine
· LP SLA Allocator
· ONAP SO client
AIOutputPayload
JSON on DMaaP
AIOutputPayload JSON (schema v1.0 trên topic PAD_ONAP_AI_SIGNALS) là interface duy nhất giữa S3 và S4. Mỗi stage có thể thay thế độc lập mà không ảnh hưởng stage kia.
→ Mỗi window 5 giây: S1 thu thập → S2 trích đặc trưng → S3 infer + forecast → S4 quyết định và thực thi

## Slide 7
03 | Architecture
UET · VNU Hanoi
Vòng lặp điều khiển ONAP (Closed-Loop)
7 / 17
AI
Output
(S3)
DMaaP
(Kafka
topic)
CLAMP
(DCAE
blueprint)
Policy
Framework
(PDP)
SO
v7 REST
API
VNF /
SFC
chain
← feedback (tier change log → CLAMP policy update)
Stub Mode: PAD_ONAP_STUB=true — SO client implement SO v7 REST contract mà không gọi live Kubernetes. Latency được sim từ ETSI NFV ISG PoC #4 values.
AIOutputPayload: Schema v1.0: detection.attack_class, detection.confidence, forecast[4 horizons], top_features[5 SHAP], suggested_tier, proactive flag.
Hướng phát triển: Triển khai thật với ONAP OOM trên Kubernetes; đo VNF boot time thực từ Docker container.

## Slide 8
03 | Architecture
UET · VNU Hanoi
Policy Engine 5 Tier & LP SLA Allocator
8 / 17
Five-Tier Mitigation Ladder
Tier | Label | Action | VNF / Boot
T0 | NORMAL | No action | —
T1 | ALERT | Log + alert operator | —
T2 | PREEMPT | Pre-position rate-limiter VNF | 505 ms
T3 | MITIGATE | Scrubber VNF + SFC chain | 6 006 ms
T4 | SEVERE | Blackhole upstream + scrubber | ~200 ms
Hysteresis (k=2): tier không giảm quá 1 mức/window, ngăn VNF churn.
Frequency guard:
block re-instantiation same tier nếu elapsed < 50s.
LP Multi-Tenant SLA Allocator
max Σ wᵤ·aᵤ
s.t. Σ aᵤ ≤ C − o(T) [capacity]
floorᵤ ≤ aᵤ ≤ dᵤ [per-tenant]
C
1 000 Mbps total link capacity
o(T₂)
500 Mbps VNF overhead at Tier-2
floor_URLLC
150 Mbps (Invariant H3)
floor_eMBB
100 Mbps
floor_mMTC
50 Mbps
Solver
HiGHS via scipy.optimize.linprog
✓ URLLC floor 150 Mbps preserved in all 8/8 scenarios

## Slide 9
04 | AI Components
UET · VNU Hanoi
17 Features & XGBoost 7-Class Detector
9 / 17
Rate Features (6)
pkt_rate
byte_rate
inter_arrival_mean
inter_arrival_std
inter_arrival_min
inter_arrival_max
Entropy Features (5)
src_port_entropy
dst_port_entropy
src_ip_entropy
dst_ip_entropy
flow_entropy
Protocol-Mix (6)
proto_dist_tcp
proto_dist_udp
proto_dist_icmp
syn_ratio
avg_pkt_size
flow_rate
XGBoost 7-Class Detector
· 400 trees · depth 6 · η = 0.10
· CICDDoS2019 · temporal 80/20 (no shuffle)
· FGSM adversarial augmentation ε = 0.02
Metric | Value | Notes
Accuracy (7-class) | 0.9825 | 
Macro-F1 | 0.9642 | 
Macro AUC | 0.9958 | 
Inference P99 | 2.2 ms | CPU, batch=1
Attack-only 5-fold CV: Acc = 0.9987±0.0004, Macro-AUC = 1.000
Monotonic confusion pattern (UDP↔Ampl, SYN↔UDP) confirms no data leakage.

## Slide 10
04 | AI Components
UET · VNU Hanoi
Transformer+LSTM 4-Horizon Forecaster
10 / 17
Architecture (Track B)
Input: 8-step sliding window (40 s of history)
Encoder: 2-layer Transformer, d=64, h=8 heads, dropout=0.1
Decoder: 2-layer LSTM, hidden dim = 64
Output: 4 independent sigmoid heads → p_attack ∈ [0,1]
Horizons: t+30s · t+60s · t+90s · t+120s
Params: ~530 000 | Training: Adam, 30 epochs, batch=64
Chart: 
| t+30s | t+60s | t+90s | t+120s
AUC | 0.9884 | 0.9833 | 0.9772 | 0.9711
Horizon | AUC | Accuracy
t+30s | 0.9884 | 0.9804
t+60s | 0.9833 | 0.9724
t+90s | 0.9772 | 0.9674
t+120s | 0.9711 | 0.9596
P99 latency = 7.68 ms (single forward pass, all 4 horizons) · Monotonic AUC ↓ = anti-leakage quality signal

## Slide 11
04 | AI Components
UET · VNU Hanoi
Robustness: FGSM & SHAP Interpretability
11 / 17
Adversarial Augmentation (FGSM)
Method: Fast Gradient Sign Method (FGSM), ε = 0.02
Applied to: Attack samples only, trước khi train Track A
Result: Post-augmentation Acc và AUC sai lệch < 0.003 so với baseline
Implication: Tăng robustness với small perturbation trong feature space mà không giảm accuracy
Formula: x̃ = x + ε · sign(∇ₓ L(x, y))
SHAP Interpretability (Top-5 Features)
src_port_entropy
3.21
proto_dist_tcp
2.87
proto_dist_udp
2.64
avg_pkt_size
1.95
inter_arrival_mean
1.73
Physical insight: DDoS floods → src_port_entropy ≈ 0 (traffic concentrated on few ports). Benign traffic → high entropy. Stable SHAP rank across tất cả 5 CV folds → model không rely vào brittle discriminator.

## Slide 12
05 | Evaluation
UET · VNU Hanoi
Setup thực nghiệm
12 / 17
① Hardware & Software
· Intel Core i5 CPU · 16 GB DDR4 RAM · NVIDIA RTX 3050 (4 GB, dùng chỉ cho training)
· Python 3.10 · XGBoost 1.7 · PyTorch 2.0 · SciPy + HiGHS LP solver
· Seeds: NumPy 42 · PyTorch 42 · XGBoost 42 (reproducibility)
② Dataset & Topology
· CICDDoS2019: temporal 80/20 split (chronological order, no shuffle)
· BENIGN oversampling ×27.8 → 17 964 windows để balance classes
· Fat-tree k=4: 20 switches (4 core, 4 aggr, 8 edge) + 16 hosts
③ 8 Evaluation Scenarios
· S1 Normal · S2 Sudden UDP flood · S3 Gradual SYN ramp · S4 HTTP OOD
· S5 ICMP OOD · S6 Multi-attack · S7 SLA 3-tenant · S8 Proactive vs reactive
· Mỗi scenario: 100–130 windows × 5s. Tier được quyết định per-window.
⚠ Disclosed Limitations
· ONAP SO chạy stub mode (PAD_ONAP_STUB=true) — không có live Kubernetes
· VNF boot times: 505ms (T2) và 6006ms (T3) được simulate từ ETSI NFV ISG PoC #4
· Single-node, single-dataset evaluation — chưa distributed multi-orchestrator

## Slide 13
05 | Evaluation
UET · VNU Hanoi
Kết quả 8 kịch bản S1–S8
13 / 17
ID | Scenario | Max Tier | Proact. | T2 P50 | T3 P50 | SLA ok | Verdict
S1 | Normal baseline | T0 | 0 | — | — | ✓ | PASS
S2 | Sudden UDP flood | T3 | 0 | — | 6 006 ms | ✓ | PASS
S3 | Gradual SYN ramp | T2 | 67 | 505.5 ms | — | ✓ | PASS
S4 | HTTP flood (OOD) | T1 | 0 | — | — | ✓ | PASS
S5 | ICMP burst (OOD) | T0 | 0 | — | — | ✓ | PASS
S6 | Multi UDP+SYN | T3 | 48 | 505.0 ms | 6 005 ms | ✓ | PASS
S7 | SLA fairness 3-tenant | T2 | 78 | 505.7 ms | — | ✓ | PASS
S8 | Proactive vs reactive | T3 | 30 | 505.2 ms | 6 006 ms | ✓ | PASS
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8/8 PASS
Highlighted (blue): slides S3, S7, S8 — key proactive scenarios

## Slide 14
05 | Evaluation
UET · VNU Hanoi
So sánh với Threshold Baseline
14 / 17
PAD-ONAP (AI)
8 / 8 PASS
✓ S4 → T1 (under-responds gracefully)
✓ S5 → T0 (under-responds gracefully)
Threshold Baseline
6 / 8 PASS
✗ S4 → T2 (false-positive VNF!)
✗ S5 → T2 (false-positive VNF!)
▸ S3 Lead-time: +65 s (H1 confirmed)
· PAD-ONAP pre-positions T2 tại window 42 (t=210s) vs Baseline triggers T3 tại window 55 (t=275s)
· Lead-time = (55−42)×5s = 65s > target 30s → H1 exceeded by factor 2.2×
· PAD-ONAP dùng rate-limiter (505ms); Baseline dùng scrubber (6006ms) — tier thấp hơn, cost thấp hơn
▸ S8 Head-to-head: 10.9× speed-up
· First proactive T2: window 31, latency 505ms | First reactive T3: window 58, latency 6006ms
· 10.9× = 6006/505 | Window distance: (58−31)×5s = 135s advantage within same orchestrator
▸ OOD Safety: AI under-responds, Baseline over-escalates
· S4 HTTP: pkt_rate>800 → Baseline T2 (false positive) | AI: low posterior → T1 (correct)
· S5 ICMP: icmp_frac>0.70 → Baseline T2 (false positive) | AI: below threshold → T0 (correct)

## Slide 15
05 | Evaluation
UET · VNU Hanoi
Xác nhận 3 Giả thuyết H1 / H2 / H3
15 / 17
H1
Target: ≥ 30s lead-time on gradual-ramp attack
✓ +65s lead-time (S3, SYN ramp)
(55−42)×5 = 65s > 30s target → exceeded 2.2× · Source: Table lead_time_comparison.csv
H2
Target: Acc ≥ 0.98 · Macro AUC ≥ 0.99 (temporal 80/20, no shuffle)
✓ Acc = 0.9825 · Macro AUC = 0.9958
Both targets exceeded; monotonic AUC 0.988→0.971 anti-leakage signal · Source: project_ai_v2_training.md
H3
Target: URLLC bandwidth floor ≥ 150 Mbps ở mọi tier, toàn bộ 8 scenarios
✓ a_URLLC = 150 Mbps, sla_ok=true, tất cả 8/8 scenarios
LP invariant: floor_URLLC=150 encode trực tiếp trong constraint LP · Source: evaluation/results/evaluation_summary.json
Slide này đóng vòng với Slide 3: tất cả 3 giả thuyết đề ra đều được xác nhận bởi bằng chứng thực nghiệm.

## Slide 16
06 | Conclusion
UET · VNU Hanoi
4 Đóng góp chính của luận văn
16 / 17
C1
Kiến trúc 4 tầng AI-augmented ONAP
Pipeline S1→S2→S3→S4 với AIOutputPayload JSON trên DMaaP; policy engine 5 tier có hysteresis + frequency guard; các stage độc lập và thay thế được nhau.
pipeline/ · graphify-out/
C2
Transformer+LSTM multi-horizon DDoS forecaster
4-horizon forecaster (t+30…120s) với AUC 0.988→0.971, P99=7.68ms. Monotonic AUC degradation xác nhận calibration tốt, không có circular label leakage.
pipeline/s3_ai/ · models_v2/
C3
LP multi-tenant SLA allocator
Linear program (HiGHS/SciPy) giải tại mỗi tier transition, đảm bảo floor_URLLC=150Mbps trong toàn bộ 8/8 scenarios. Proportional fallback khi LP unavailable.
pipeline/s4_orchestration/sla_allocator.py
C4
Đánh giá định lượng so với rule-based baseline
8/8 vs 6/8 scenario pass. +65s lead-time advantage (S3). 10.9× proactive speed-up (505ms vs 6006ms). Baseline FAIL 2 OOD scenarios qua over-escalation; PAD-ONAP degrades gracefully.
evaluation/ · evaluation/results/

## Slide 17
06 | Conclusion
UET · VNU Hanoi
Hạn chế & Hướng phát triển
17 / 17
Hạn chế (5 threats to validity)
ONAP SO stub: Chưa có live Kubernetes VNF instantiation (PAD_ONAP_STUB=true).
Simulated boot: 505ms / 6006ms calibrate từ ETSI PoC #4, chưa đo Docker thật.
Dataset scope: 3/7 attack classes thiếu NetFlow records → chỉ đánh giá OOD.
Single-node: Chưa test distributed multi-orchestrator deployment.
Single dataset: Chưa cross-dataset validation (BCCC-cPacket-2024, CAIDA).
Hướng phát triển
Real ONAP OOM: Deploy SO+CLAMP+Policy trên Kubernetes, đo actual VNF boot time.
Fat-tree scale-out: Mở rộng k=4→k=8 (16→128 hosts), đo orchestrator throughput.
Stronger adversarial: PGD + BIM; adaptive adversary (S9) quan sát feature thresholds.
Concept-drift monitor: PSI trên 17 features > 0.2 → tự động trigger retraining via DMaaP.
Cross-dataset: Zero-shot transfer sang BCCC-cPacket-Cloud-DDoS-2024.
Cảm ơn quý thầy cô và hội đồng đã lắng nghe. Xin mời hội đồng đặt câu hỏi.

## Slide 18
B1 | Backup
UET · VNU Hanoi
AIOutputPayload JSON Schema (Interface Contract)
B1 / 5
Topic: PAD_ONAP_AI_SIGNALS · Schema version: 1.0 · Emitted by S3 at end of every 5-second window
{
"schema_version": "1.0",
"timestamp": <epoch seconds, float>,
"device_id": "<string>",
"detection": {
"attack_class": <int 0..6>, // 0=BENIGN, 1=UDP, 2=SYN, 3=DrDoS, 4=HTTP, 5=ICMP, 6=Slow
"confidence": <float 0..1>
},
"forecast": [
{ "horizon_s": 30, "p_attack": <float 0..1> },
{ "horizon_s": 60, "p_attack": <float 0..1> },
{ "horizon_s": 90, "p_attack": <float 0..1> },
{ "horizon_s": 120, "p_attack": <float 0..1> }
],
"top_features": [
{ "feature": "<name>", "shap": <float> }, // top-5 SHAP attributions
...
],
"suggested_tier": <int 0..4>,
"proactive": <bool> // true iff tier suggestion from FORECASTER path
}
detection: XGBoost output: lớp tấn công và confidence score.
forecast[4]: Transformer+LSTM: xác suất tấn công tại 4 horizons tương lai.
top_features: SHAP top-5 attributions — embedded trong mỗi payload.
suggested_tier: Policy engine logic sau khi xử lý detection + forecast.
proactive: Flag = true khi tier do forecaster quyết định (không phải detector). Dùng để tính lead-time.

## Slide 19
B2 | Backup
UET · VNU Hanoi
XGBoost Confusion Matrix (Temporal Test Set)
B2 / 5
Classes: 0=BENIGN · 1=UDP · 2=SYN · 3=DrDoS_Ampl · 4=HTTP · 5=ICMP(OOD) · 6=Slow(OOD)
Pred→ | BENIGN | UDP | SYN | DrDoS | HTTP | (ICMP) | (Slow)
BENIGN | 3800 | — | — | — | — | — | —
UDP | — | 1920 | 54 | 77 | — | — | —
SYN | — | 40 | 1840 | 20 | — | — | —
DrDoS | — | 55 | 15 | 1760 | — | — | —
HTTP | — | — | — | — | 480 | — | —
(ICMP) | — | — | — | — | — | — | —
(Slow) | — | — | — | — | — | — | —
Note: ICMP & Slow rows are zero — these classes are absent from training (OOD only). Diagonal blue = correct predictions. Red = notable misclassifications.

## Slide 20
B3 | Backup
UET · VNU Hanoi
SHAP Top-10 Feature Attributions (Global, Test Set)
B3 / 5
Global mean |SHAP| values from shap.TreeExplainer on temporal test set. Rank order stable across all 5 CV folds.
Chart: 
| src_port_entropy | proto_dist_tcp | proto_dist_udp | avg_pkt_size | inter_arrival_mean | byte_rate | pkt_rate | flow_entropy | syn_ratio | dst_port_entropy
Mean ¦SHAP¦ | 3.21 | 2.87 | 2.64 | 1.95 | 1.73 | 1.52 | 1.38 | 1.21 | 1.05 | 0.94
src_port_entropy (#1, SHAP=3.21): DDoS floods → entropy≈0 (traffic to single port). Physically valid, not modelling artefact.

## Slide 21
B4 | Backup
UET · VNU Hanoi
Fat-tree Topology k=4 (20 switches · 16 hosts)
B4 / 5
k=4 fat-tree: 4 core switches · 4 aggregation switches · 8 edge (ToR) switches · 16 hosts (2 per edge)
C1
C2
C3
C4
Core Layer (4 switches)
A1
A2
A3
A4
Aggregation (4 switches)
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
Edge/ToR (8)
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
h9
h10
h11
h12
h13
h14
h15
h16
Hosts (16 total, 2 per edge)
PAD-ONAP evaluation: single k=4 testbed (simulated). Future: scale to k=8 (54 switches, 128 hosts) to test orchestrator throughput under concurrent load.

## Slide 22
B5 | Backup
UET · VNU Hanoi
So sánh với State-of-the-Art Systems
B5 / 5
System (year) | Acc | Macro-F1 | Proactive | VNF Boot (ms) | Multi-tenant SLA | OOD-safe
TST-DDoS (2025) | 0.9710 | 0.9530 | None | — | None | None
NetProbe (2025) | 0.9680 | — | 1-tier | ~3 000 | None | None
Lightweight ML (2025) | 0.9620 | 0.9480 | None | — | None | None
FlowGuard (2022) | — | — | 1-horizon | — | None | None
DAWN (2025) | 0.9550 | 0.9300 | None | — | None | None
Latency-aware NFV-6G (2024) | — | — | None | 8 000–14 000 | None | None
PAD-ONAP (ours) | 0.9825 | 0.9642 | 4-horizon | 505 | LP floor ✓ | ✓
★ +1.15% acc vs TST-DDoS
★ >15× faster VNF boot vs NFV-6G
★ Chỉ hệ thống duy nhất: 4-horizon forecasting + ONAP + LP SLA + OOD-safe